## Slide 1: Mikroişlemci Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Erkan Uslu
2017/1-Ders 2
YTÜ-CE

## Slide 2: Ders-2 Konular
Çevre Birimleri
G/Ç Assembly Komutları
G/Ç Haritalama Yöntemleri
Basit Arayüz Devreleri
  Düğme Arayüzü
  LED Arayüzü
Basit Çevre Birimleri ve Adres Çözümleme
  Basit Çıkış Birimi
  Basit Giriş Birimi
Çevre Birimleri Kontrolü

## Slide 3: Çevre Birimleri (Peripheral devices)
Giriş ve/veya çıkış cihazları
Hafıza birimleri gibi belirli bir adres bölgesine yerleştirilir
Hafıza birimine göre adres genişliği dardır (1-4 byte)

## Slide 4: Çevre Birimleri
Çıkış Birimi : Hafıza birimine benzer şekilde çıkış birimlerine veri yazılabilir  OUT
Giriş Birimi : Hafıza birimiyle benzer şekilde giriş birimlerindev veri okunabilir  IN

## Slide 5: G/Ç Assembly Komutları
 | IN Komutu | OUT Komutu
Fixed address | IN AL, p8 | OUT p8, AL
 | IN AX, p8 | OUT p8, AX
Variable address | IN AL, DX | OUT DX, AL
 | IN AX, DX | OUT DX, AX

## Slide 6: G/Ç Assembly Komutları
0-0FFH arası G/Ç (fixed address) işlemlerinde adres değeri komut içinde saklanır
0100H-FFFFH arası adresler DX yazmacı ile dolaylı olarak oluşturulur
Herhangi bir G/Ç adresinden 8 bitlik veya 16 bitlik veri işlemi yapılabilir

## Slide 7: G/Ç Haritalama Yöntemleri
Isolated I/O Mapping  ucu adres çözümleme için kullanılır
Memory Mapped I/O  ucu adres çözümleme için kullanılmaz

## Slide 8: Isolated I/O – Memory Mapped I/O
1MB
Memory
64KB
I/O
Memory
I/O
64K’lık alan
00000H
FFFFFH
00000H
0FFFFH
00000H
FFFFFH

## Slide 9: Isolated I/O
Hafıza uzayının tamamı hafıza birimleri için kullanılabilir
  Hazıfa uzayında G/Ç için yer ayrılmamıştır
G/Ç için daha hızlı olan özel komutları kullanılabilir
G/Ç için daha basit adres çözümleme devreleri kullanılabilir

## Slide 10: Memory Mapped I/O
Bazı işlemciler sadece 1 adres uzayına izin verir, Bunlarda:
  Hafıza komutları ile G/Ç birimlerine erişilebilir
  G/Ç birimleri için ayrı komutlara gerek yoktur
  G/Ç – Hafıza işlemlerini ayıran fiziki uçlara gerek yoktur

## Slide 11: Düğme Arayüzü (Basit Arayüz Devreleri)
Basit giriş arayüzü olarak kullanılabilir
Basılmadığı durumda geçerli lojik bir seviye üretmelidir
Kontakt gürültüne karşı yazılımsal veya donanımsal önlem gereklidir

## Slide 12: Düğme Arayüzü

## Slide 13: Düğme Arayüzü – Kontakt Gürültüsü
Düğme t anında kapanırsa
Kontakt gürültüsünü gidermek için yazılımsal veya donanımsal çözümler uygulanmalıdır
Yazılımsal olarakkontakt gürültüsü giderme : ilk değişim yakalandıktan sonra belirli süre aktif bekleme yapılıp uç tekrar kontrol edilir

## Slide 14: Hardware Debounce Switch

## Slide 15: LED Arayüzü (Basit Arayüz Devreleri)
Uç 2.4V 0.1mA verebilir
Transistör Si, beta =100
LED 2V, 10 mA ile en parlak

## Slide 16: Basit Çevre Birimleri için Adres Çözümleme
Memory : A19-A(i+1)
Variable I/O : A15-A(i+1)
Fixed I/O : A7-A(i+1)
Adres çözümleme devresine gitmeli

## Slide 17: Basit Çıkış Birimi
8 LED kullanarak 0F000H adresine yerleştirilmiş basit bir çıkış biriminin tasarlanması  donanım + adres çözümleme
LED’lerde (on,off,on,off…) şeklinde patern oluşturma  I/O programlama

## Slide 18
8086
Minimum
Mode
A18
A0
:
D7
D6
M/IO
WR
A19
D5
D4
D3
D2
D1
D0
74245
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
E
DIR
5V
A
1
5
A
1
4
A
1
3
A
1
2
A
1
1
A
1
0
A
9
A
8
A
7
A
6
A
5
A
4
A
3
A
2
A
1
A
0
WR+M/IO
:
mov al, 55h
mov dx, 0F000h
out dx, al
:

## Slide 19: Basit Giriş Birimi
8 düğme kullanarak 0F000H adresine yerleştirilmiş basit bir giriş biriminin tasarlanması  donanım + adres çözümleme
Düğmelerin okunması  I/O programlama

## Slide 20
A
1
5
8086
Minimum
Mode
A18
A0
:
D7
D6
M/IO
RD
A19
D5
D4
D3
D2
D1
D0
A
1
4
A
1
3
A
1
2
A
1
1
A
1
0
A
9
A
8
A
7
A
6
A
5
A
4
A
3
A
2
A
1
A
0
5V
74245
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
E
DIR
RD+M/IO
:
mov dx, 0F000h
in al, dx
:
mov dx,0F000h
L1: in al, dx
cmp al, 0FFh
je L1
:

## Slide 21: Basit Giriş/Çıkış Birimi
Aynı adreste giriş ve çıkış birimi yerleştirildi  bu durum problem oluşturur mu?
Basit giriş birimi / çıkış birimi 0F001H adresine yerleştirmek için ne yapılmalıdır?
0F000H adresinden itibaren 16 bitlik bir basit çıkış birimi nasıl tasarlanmalıdır?

## Slide 22: Çevre Birimleri Kontrolü
Çevre birimilerinin kontrolünde
  Polling : Çevre birim çevrim içinde sürekli control edilir, aranan durum oluşmuşsa işlem yapılır
    Priority Polling
    Round Robin Polling
  Interrupt : Çevre birim ayarlanır, işlemci sürekli kontrol etmez, aranan durum oluştuğunda çevre birim işlemciyi uyarır

## Slide 23: Priority Polling
New input from dev1 ?
Termination Cond. ?
Read input from dev1
New input from dev2 ?
Termination Cond. ?
Read input from dev2
New input from dev3 ?
Termination Cond. ?
Read input from dev3
F = 0
F = 1
F = 0
F = 1
F = 0
F = 1
F <= 0
Yes
Yes
Yes
No
No
No

## Slide 24: Round Robin Polling
New input from dev1 ?
Read input from dev1
New input from dev2 ?
Read input from dev2
New input from dev3 ?
Termination Cond. ?
Read input from dev3
F = 0
F = 1
F <= 0
Yes
Yes
Yes
No
No
No