## Slide 1: Mikroişlemci Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Erkan Uslu
2017/1-Ders 14
YTÜ-CE

## Slide 2: Ders-14 Konular
Hafıza Birimleri
  ROM
    Masked ROM
    PROM
    EPROM
    EEPROM
    Flash Memory
  RAM
    SRAM
    DRAM
Adres Çözümleme
8086 - Hafıza Birimleri Arayüzü
Örnekler

## Slide 3: ROM (Read Only Memory)
ROM hafıza birimi çalışması sırasında sadece okunabilir
ROM  non-volatile : enerjisi kesildiğinde verisi kaybolmaz
8086 reset vektöründe bir ROM yerleşiktir

## Slide 4: ROM Çeşitleri
Masked ROM
PROM (programmable read-only memory)
EPROM (erasable programmable read-only memory)
EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory)
Flash Memory

## Slide 5: Masked ROM
Üretim aşamasında programlanır
Kullanıcı tarafından yeniden programlanamaz
Yüksek miktarda üretim için uygun maliyettedir

## Slide 6: PROM
Sigorta (fuse) link teknolojisi kullanır
Kullanıcı tarafından 1 kere programlanabilir
OTP (one time programmable) olarak da isimlendirilir

## Slide 7: EPROM
Kullanıcı tarafından çok defa silinip yazılabilir
Silme işleminde tüm içerik silinir
Silme işlemi UV ışık altında 15-20 dk tutularak yapılır

## Slide 8: EEPROM
Devrede programlanabilir
Byte seviyesinde tekil silme imkanı var

## Slide 9: Flash ROM
Yığın olarak silinebilir
EEPROM göre daha az esnektir

## Slide 10: 4x4 ROM

## Slide 11: 4x4 ROM Program: Adr./Data 0 – A 1 – 3 2 – 5 3 – 7

## Slide 12: ROM Blok Diyagram
2n x m kapasiteli ROM
↔
↔ Adres çözümleme

## Slide 13: RAM (Random Access Memory)
RAM  volatile memory
Hızlı okuma ve yazma
Bilgisayarda «main memory» olarak kullanılır
Random access vs. sequential access

## Slide 14: RAM Çeşitleri
SRAM (static random access memory)
DRAM (dynamic random access memory)

## Slide 15: SRAM
SRAM çapraz eşleştirilmiş değil kapıları kullanır.
Hafıza bölgesine yeni bir veri yazılana kadar enerjisi mevcut olduğu sürece veriyi saklar

## Slide 16: WL: word line (adres), BL: bit line (data)
SRAM Hücresi

## Slide 17: SRAM – 1 Yazma Mantığı
BL=1 and =0
WL=1

## Slide 18: SRAM – 0 Yazma Mantığı
BL=0 and =1
WL=1

## Slide 19: SRAM – Okuma Mantığı
WL=1

## Slide 20: SRAM Blok Diyagram
2n x m kapasiteli SRAM
↔
↔
↔ Adres çözümleme

## Slide 21: SRAM İç Yapısı

## Slide 22: DRAM
Kapasite + Transistor çiftlerinden oluşur
Tuttuğu lojik değer belirli aralıklarla güncellenmek zorundadır
Her bir hücresi SRAM’a göre entegrede 4 kat daha az yer kaplar
0 değeri kayıpsız saklanır, 1 değeri güncellenmezse kaybedilir

## Slide 23: DRAM Hücresi

## Slide 24: DRAM – 1 Yazma Mantığı

## Slide 25: DRAM – 0 Yazma Mantığı

## Slide 26: DRAM - Güncelleme

## Slide 27: DRAM Blok Diyagramı
22n x m kapasiteli DRAM
↔
↔
: row select
: column select

## Slide 28: DRAM İç Yapısı

## Slide 29: 8086 Adres Uzayı
8086  20 adres ucu, 16 veri ucu var
Hafıza birimleri  8 veri ucuna sahip
8086  çift adresten 16 bitlik, tek adresten 8 bitlik, çift adresten 8 bitlik işlemleri bir okuma/yazma çevriminde yapmayı desteklemeli

## Slide 30: 8086 Adres Uzayı
20 uç ile hafıza gözü adreslenebilir
Hafıza birimi  birim kapasite 1 byte (8 veri ucu)
8086 adresleme kapasitesi  1MB
1Mx8
512Kx16
Yerine
1MB
1MB

## Slide 31: 8086 Adres Uzayı – çift adresten 8 bit işlem

## Slide 32: 8086 Adres Uzayı – tek adresten 8 bit işlem

## Slide 33: 8086 Adres Uzayı – çift adresten 16 bit işlem

## Slide 34: 8086 Adres Uzayı – tek adresten 16 bit işlem

## Slide 35: Adres Çözümleme
Hafıza ve I/O çipleri ortak veri ve adres yollarını kullanır
Bir seferde yola veri çıkan tek bir çip sağlamak için ADRES ÇÖZÜMLEME kullanılır
Hafıza ve I/O çipleri sadece belirli adres aralıklarına yerleştirmek için ADRES ÇÖZÜMLEME gereklidir

## Slide 36: Adres Çözümleme (AÇ)
AÇ lojiği ile hafıza birimi için işareti üretilir
A1-Ai hafıza biriminin adres uçlarına bağlanır
A(i+1)-A19 uçları AÇ lojiğine girdi olur
ucu AÇ’de kullanılırsa  isolated I/O
ucu AÇ’de kullanılmazsa  memory mapped I/O
A0, AÇ’de kullanılırsa  seperate bank decoder yöntemi
A0, ; , işaretleri ile birleştirilerek kullanılıyorsa  seperate bank strobe yöntemi

## Slide 37: Isolated I/O – Memory Mapped I/O
1MB
Memory
64KB
I/O
Memory
I/O
64K’lık alan
00000H
FFFFFH
00000H
0FFFFH
00000H
FFFFFH

## Slide 38: Seperate Bank Decoder – Seperate Bank Strobe
Seperate Bank Decoder : Verilen adres aralığına giren çift ve tek adresler için ayrı ayrı üretilir
Seperate Bank Strobe : Verilen adres aralığı için üretilir, çift ve tek adresler için ayrı okuma/yazma işaretleri üretilir

## Slide 39: Seperate Bank Decoder – Seperate Bank Strobe

## Slide 40: Adres Çözümleme
AÇ lojiği için
  Çok girişli NAND kapısı
  Dekoder entegresi
  PAL, PLD (programlanabilir lojik elemanlar)

## Slide 41: Adres Çözümleme – 3x8 decoder (74138)
INPUTS |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  | SELECTED OUTPUT
ENABLE |  |  | SELECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | C | B | A |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L | X | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H | NONE
X | X | H | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H | NONE
X | H | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H | NONE
H | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | 
H | L | L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | 
H | L | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H | 
H | L | L | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | 
H | L | L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H | 
H | L | L | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | 
H | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | 
H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | 
X : Don’t Care, L : Low, H : High |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
INPUTS |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  | SELECTED OUTPUT
ENABLE |  |  | SELECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | C | B | A |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L | X | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H | NONE
X | X | H | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H | NONE
X | H | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H | NONE
H | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | 
H | L | L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | 
H | L | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H | 
H | L | L | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | 
H | L | L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H | 
H | L | L | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | 
H | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | 
H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | 
X : Don’t Care, L : Low, H : High |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 42: Adres Çözümleme – 2x4 decoder (74139)
INPUTS |  |  | OUTPUTS |  |  |  | SELECTED OUTPUT
ENABLE | SELECT |  |  |  |  |  | 
 | B | A |  |  |  |  | 
H | X | X | H | H | H | H | NONE
L | L | L | L | H | H | H | 
L | L | H | H | L | H | H | 
L | H | L | H | H | L | H | 
L | H | H | H | H | H | L | 
X : Don’t Care, L : Low, H : High |  |  |  |  |  |  | 
INPUTS |  |  | OUTPUTS |  |  |  | SELECTED OUTPUT
ENABLE | SELECT |  |  |  |  |  | 
 | B | A |  |  |  |  | 
H | X | X | H | H | H | H | NONE
L | L | L | L | H | H | H | 
L | L | H | H | L | H | H | 
L | H | L | H | H | L | H | 
L | H | H | H | H | H | L | 
X : Don’t Care, L : Low, H : High |  |  |  |  |  |  |