## Slide 1: MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYARLAR
Yrd. Doç. Dr. Erkan USLU
03

## Slide 2: 8086 İÇ YAPISI

## Slide 3: 8086 İç Yapısı

## Slide 4: 8086 Yazmaçları
AX
  AL
  AH
BX
  BL
  BH
SI
DI
CX
  CL
  CH
DX
  DL
  DH
SP
BP
SS
CS
DS
ES
IP
FLAGS
  CF
  PF
  AF
  ZF
  SF
  TF
  IF
  DF
Genel amaçlı yazmaçlar
Segment yazmaçları
Özel amaçlı yazmaç
Bayrak yazmacı

## Slide 5: 8086 Yazmaçları – AX, AL, AH
AX : 16 bitlik akümülatör yazmaç
AH, AL : 8 bitlik akümülatör yazmaçlar
Aritmetik, lojik ve veri transferi işlemlerinde kullanılabilir
Çarpma ve bölme işlemlerinde gizli operand olark kullanılır
Giriş çıkış komutlarında kullanılır

## Slide 6: 8086 Yazmaçları – BX, BL, BH
BX : 16 bitlik genel amaçlı yazmaç, (base register)
BL, BH : 8 bitlik genel amaçlı yazmaçlar
Dizi şeklindeki veri erişiminde kullanılır

## Slide 7: 8086 Yazmaçları – CX, CL, CH
CX : 16 bitlik genel amaçlı yazmaç
CL, CH : 8 bitlik genel amaçlı yazmaçlar
Tekrarlı işlemlerde tekrar sayısını saklar (CX)
Öteleme ve kaydırma işlemlerinde tekrar sayısını saklar (CL)

## Slide 8: 8086 Yazmaçları – DX, DL, DH
DX : 16 bitlik genel amaçlı yazmaç
DL, DH : 8 bitlik genel amaçlı yazmaçlar
Çarpma ve bölme komutlarında bölünen sayıyı oluşturmak için kullanılır
Giriş çıkış işlemlerinde port numarasını saklar

## Slide 9: 8086 Yazmaçları – SP
SP : yığın yazmacı (stack pointer)
Yığının en üst adresini işaretlemek için kullanılır
SS ile birlikte kullanılır
Her zaman çift bir değer gösterir
WORD tipinde veriyi gösterir

## Slide 10: 8086 Yazmaçları – BP
BP : Base pointer
Fonksiyona parametre aktarılırken kullanılır
SS ile birlikte kullanılır

## Slide 11: 8086 Yazmaçları – SI
SI : kaynak indisi yazmacı (source index)
Dizi komutlarında kaynak indisini tutar
  DS ile birlikte kullanılır

## Slide 12: 8086 Yazmaçları – DI
DI : hedef indisi yazmacı (destination index)
Dizi komutlarında hedef indisini tutar
  ES ile birlikte kullanılır

## Slide 13: 8086 Kesim (Segment) Yazmaçları
CS : Kod segment, IP ile kullanılır
DS : Data segment, BX, SI, DI ile kullanılır
ES : Extra segment, DS gibi
SS : Stack segment, BP ve SP ile kullanılır
DS=1230H, SI=0045H ikilisi ile erişilen fiziki adres
12300H+0045H = 12345H

## Slide 14: 8086 Yazmaçları – IP
IP : Instruction pointer
Sıradaki işlenecek komutu gösterir
CS ile birlikte kullanılır
Efektif program adresi :
CSx10H+IP

## Slide 15: 8086 Bayrak Yazmacı
Carry Flag (CF) : İşaretsiz işlemlerde taşma olursa 1 değerini alır
Parity Flag (PF) : İşlem sonucunda 1 olan bitlerin sayısı tek ise 0, çift ise 1 değerini alır
Auxiliary Flag (AF) : 4 bitlik kısımların toplama-çıkarma sonucu elde değerini tutar
Zero Flag (ZF) : İşlem sonucu 0 ise ZF=1 olur
Sign Flag (SF) : İşlem sonucu negatif ise SF=1 olur

## Slide 16: 8086 Bayrak Yazmacı
Trap Flag (TF) : Her komuttan sonra kesme oluşmasını sağlar
Interrupt enable Flag (IF) : Kesme kaynaklarının kesme oluşturmasına izin verir
Direction Flag (DF) : Dizi işlemlerinde başlangıç adresinden itibaren arttırarak/azaltarak sıradaki göze erişimi belirler
Overflow Flag (OF) : İşaretli işlemlerde taşma durumunda 1 değerini alır

## Slide 17: 32 bit P Yazmaçları (80386)
EAX
  AX
    AL
    AH
EBX
  BX
    BL
    BH
ESI
EDI
ECX
  CX
    CL
    CH
EDX
  DX
    DL
    DH
ESP
EBP
SS
CS
DS
ES
EIP
FS
GS
EFLAGS

## Slide 18: 64 bit P Yazmaçları
RAX
  EAX
    AX
      AL
      AH
RBX
  EBX
    BX
      BL
      BH
RSI
RDI
RCX
  ECX
    CX
      CL
      CH
RDX
  EDX
    DX
      DL
      DH
RSP
RBP
SS
CS
DS
ES
FS
GS
RIP
R8-R15
RFLAGS

## Slide 19: 8086 P Sistem Blok Yapısı

## Slide 20: REAL – PROTECTED MOD

## Slide 21: Real Mod Hafıza Adresleme
8086 real modda hafıza adresleme yapar
Real modda sadece 1MB alan adreslenebilir
8086 hafıza uzayı 1MB (20 adres ucu  1MB)
Tüm bilgisayarlar açıldığında real modda açılır

## Slide 22: Real Mod Hafıza Adresleme
Real modda segment adres ve ofset adres değerlerinin birleşimiyle hafızada istenen alana erişilir
Bir segment değeri 64KB’lık alanı gösterir (NEDEN?)
Ofset değeri 64KB’lık alan içinde bir yeri gösterir
Örnek: Segment değeri 1000H, ofset değeri 2000H ise mikroişlemcide erişilen fiziki adres ne olur?
1000Hx10H+2000H=12000H (1000H:2000H)

## Slide 23: Real Mod Hafıza Adresleme
Varsayılan Segment ve Ofset yazmaçları
Program hafızasına erişimde CS:IP birlikte kullanılır
Yığın (stack) erişiminde SS:SP veya SS:BP kullanılır
Veri erişiminde DS:BX, DS:DI, DS:SI kullanılır
String işlemlerinde ES:DI ile kullanılır

## Slide 24: Protected Mod Hafıza Adresleme
1MB’tan daha geniş hafızayı adreslemede kullanılır
Segment adres değeri bir tablonun (descriptor table) bir satırını gösterir
Bu tablonun herbir gözünde kullanım için ayrılmış segmentin boyu, yeri, erişim izinleri yazılıdır
Tabloların global ve yerel versiyonları vardır
Global descriptor tablosunda tüm programlar için kullanılabilecek segment bilgisi yer alır
Yerel descriptor tablosunda ise uygulamaya özel segment bilgisi yer alır

## Slide 25: ADRESLEME MODLARI

## Slide 26: Adresleme Modları
Verimli assembly programları geliştirebilmek için komutlar ile birlikte kullanılan adresleme modlarının bilinmesi gerekmektedir.
Veri adresleme modları
Program hafızası adresleme modları

## Slide 27: Veri Adresleme Modları
8086 assemly genel yapısı

## Slide 28: Veri Adresleme Modları
8086 assemly genel yapısı
  AX  1234H
  BX  ABCDH
  MOV AX, BX
  AX  ABCDH
  BX  ABCDH
MOV DST, SRC
  DST  SRC

## Slide 29: Yazmaç Adresleme (Register Addressing)
Yazmaç Adresleme (Register Addressing)
8 bitlik AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL ,DH yazmaçları kullanılabilir
16 bitlik AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI yazmaçları kullanılabilir
Yazmaç adreslemede kullanılan yazmaç genişlikleri uyumlu olmalıdır
MOV BX, CX

## Slide 30: Hemen Adresleme (Immediate Addressing)
Sabit değer atamayı ifade eder
16 bit veya 8 bit sabit değer atama söz konusu olabilir
MOV AL, 0F2H
MOV CX, 100
MOV BL, 01010101B
MOV AH, ‘A’ ;ASCII A karakteri AH yazmacına atanır

## Slide 31: Doğrudan Adresleme (Direct Addressing)
Erişilecek hafıza gözünün doğrudan gösterildiği durumdur
MOV AL, DATA ; DATA bir etiket olup assemler bunu karşılık gelen adres değeri ile değiştirir
MOV BX, [1234H] ; BX  DS:1234H

## Slide 32: Yazmaç Dolaylı Adresleme (Register Indirect Addressing)
BP (SS ile), BX, DI ve SI (DS ile) yazmaçları ile kullanılabilir
Hafıza ofset değeri bir yazmaçta saklanır
MOV AX, [BX] ; AX  DS:BX

## Slide 33: Dolaylı Adresleme (Indirect Addressing)
Dolaylı adreslemelerin bir kısmında BYTE PTR, WORD PTR gibi özel tanımlayıcılar vermek gerekir
Arttırma komutu olan INC, dolaylı adresleme ile hafızada bir Word mü yoksa Byte değeri mi arttıracağını bilemez
INC WORD PTR [BX]
Dolaylı adreslemede operandlardan birisi yazmaç ise BYTE PTR, WORD PTR’ye gerek yoktur (NEDEN?)

## Slide 34: Yazmaç Dolaylı Adresleme (Register Indirect Addressing)
Dizi olarak tutulan veriye sıralı erişimde yazmaç dolaylı adresleme kullanımı uygundur

## Slide 35: Base+Index Addressing
Temelde bir dolaylı adresleme modudur
Base yazmacı (BX veya BP) işlem yapılacak hafıza konumunun başlangıcını göstermek için kullanılır
Index yazmaçları (DI veya SI) verinin bu başlangıç adresine görece yerini tutmak için kullanılır
MOV DX, [BX+DI]

## Slide 36: Yazmaç Göreli Adresleme (Register Relative Addressing)
Base (BP veya BX) veya Index (DI, SI) yazmaçlarının bir sabit ofset değeri ile kullanılmasını ifade eder
MOV AX, [BX+100H]

## Slide 37: Base Relative + Index Addressing
İki boyutlu veri adresleme için uygudur
MOV AX,[BX + SI + 100H]

## Slide 38: Program Hafızası Adresleme Modları
Program akışı sırasında fonksiyon çağırma, koşullu ve koşulsuz dallanma komutları ile farklı program hafızası adresleme modları kullanılır
Doğrudan (direct)
Göreli (relative)
Dolaylı (indirect)

## Slide 39: Doğrudan Program Hafızası Adresleme
Doğrudan bir program adresine ulaşmak için kullanılır
Mevcut kod segmentinden farklı bir kod segmentine geçiş sağlayacağı için segmentler-arası bir işlemdir
Hem CS hem de IP değeri uygun şekilde değiştirilir
JMP 200H:300H ; CS  200H, IP  300H
CALL 200H:300H

## Slide 40: Göreli Program Hafızası Adresleme
Mevcut IP yazmacı değerine göre hangi program hafızasının adresleneceğini ifade eder
JMP komutu 1 byte veya 2 byte işaretli sabit değerli operand kabul eder
JMP 100
JMP 0FFH ; IP değeri 1 azalır (NEDEN?)
JMP 1000H

## Slide 41: Dolaylı Program Hafızası Adresleme
CALL ve JMP komutları ile kullanılır
JMP BX
CALL [BX]

## Slide 42: Yığın Adresleme Modları
Tüm yazmaçlardan yığına veri basılabilir
CS hariç tüm yazmaçlara yığından veri çekilebilir
PUSH CS ; çalışır
POP CS ; assembler hatası verir

## Slide 43: Yığın Adresleme Modları
8086’da yığın geçici veri saklamak için ve fonksiyonlardan dönüşlerde dönüş adreslerini saklamak için kullanılır
Yığın LIFO mantığında çalışır (Last In First Out)
Yığın ile ilgili PUSH ve POP komutları kullanılır
PUSH yığına WORD basar, POP yığından WORD çeker
PUSH BL ; (DOĞRU MU?)
Yığın adresleme için SS:SP ikilisi kullanılır

## Slide 44: Yığın Adresleme Modları
SP yazmacı programcının tanımladığı yığının genişliğini gösterecek şekilde ilk değer alır
Her PUSH işleminde SP-1 ve SP-2 adreslerine 2 byte veri yazılır ve SP değeri 2 azaltılır
Her POP işleminde SP+1 ve SP+2 adreslerinden2 byte veri okunur ve SP değeri 2 arttırılır

## Slide 45: Yığın Adresleme Modları