## Slide 1: MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYARLAR
Yrd. Doç. Dr. Erkan USLU
04

## Slide 2: Komutlardaki Kısaltmalar
acc : akümülatör
reg : 8/16 bitlik yazmaç
regb : 8 bitlik yazmaç
regw : 16 bitlik yazmaç
sreg : segment (kesim) yazmacı
mem : bellek adresi
idata : 8/16 bitlik sabit değer
disp8/disp16 : [-128…0…127]/[-32768…0…32767]
dest/scr : hedef/kaynak

## Slide 3: VERİ AKTARIM KOMUTLARI

## Slide 4: Veri Aktarım Komutları
MOV
LEA
LDS
LES
XCHG
XLAT/XLATB
Bayraklar etkilenmez

## Slide 5: Veri Aktarım Komutları
MOV : move data
MOV dest, src
dest  src
dest=mem ve src=mem olamaz
dest=sreg ve src=sreg olamaz
dest=sreg ve src=idata olamaz
dest ve src aynı tipte olmalıdır

## Slide 6: Veri Aktarım Komutları
MOV reg, idata
MOV mem, idata
MOV reg, reg
MOV reg, mem
MOV mem, reg
MOV sreg, reg
MOV sreg, mem
MOV reg, sreg
MOV mem, sreg

## Slide 7: Veri Aktarım Komutları
LEA : load effective address
LEA regw, mem
regw  offset(mem)

## Slide 8: Veri Aktarım Komutları
LDS : load data segment register
LDS regw, mem
regw  [mem]
DS  [mem+2]

## Slide 9: Veri Aktarım Komutları
LES : load extra segment register
LES regw, mem
regw  [mem]
ES  [mem+2]

## Slide 10: Veri Aktarım Komutları
XCHG : exchange
XCHG dest, src
dest <-> src
XCHG reg,reg
XCHG reg, mem
XCHG mem, reg

## Slide 11: Veri Aktarım Komutları
XLAT/XLATB : translate byte (XLAT = XLATB)
Doğrudan operandı olmayan bir komut, AL gizli operand
AL  DS:[BX+AL]
DS:[BX] adresindeki tablonun AL numaralı indisindeki değeri AL yazmacına kopyalar

## Slide 12: ARİTMETİK KOMUTLAR

## Slide 13: Aritmetik Komutlar
ADD
ADC
SUB
SBB
INC
DEC
NEG
CMP
MUL
IMUL
DIV
IDIV

## Slide 14: Aritmetik Komutlar
ADD : addition
ADD dest, src
dest  dest + src
ADD reg, idata
ADD mem, idata; PTR gerekli
ADD reg, reg
ADD reg, mem
ADD mem, reg

## Slide 15: Aritmetik Komutlar
ADC : add with carry
ADC dest, src
dest  dest + src + CF
ADC reg, idata
ADC mem, idata; PTR gerekli
ADC reg, reg
ADC reg, mem
ADC mem, reg

## Slide 16: Aritmetik Komutlar
SUB : subtraction
SUB dest, src
dest  dest - src
SUB reg, idata
SUB mem, idata; PTR gerekli
SUB reg, reg
SUB reg, mem
SUB mem, reg

## Slide 17: Aritmetik Komutlar
SBB : subtraction with borrow
SBB dest, src
dest  dest – src - CF
SBB reg, idata
SBB mem, idata; PTR gerekli
SBB reg, reg
SBB reg, mem
SBB mem, reg

## Slide 18: Aritmetik Komutlar
INC : increment
INC dest
dest  dest + 1
INC reg
INC mem; PTR gerekli

## Slide 19: Aritmetik Komutlar
DEC : decrement
DEC dest
dest  dest - 1
DEC reg
DEC mem; PTR gerekli

## Slide 20: Aritmetik Komutlar
NEG : negate / two’s complenet
NEG dest
dest  0 - dest
NEG reg
NEG mem; PTR gerekli

## Slide 21: Aritmetik Komutlar
CMP : compare
CMP dest, src
dest – src
Sonuç saklanmaz, bayraklar etkilenir
Komut sonrasında koşullu dallanma komutları kullanılabilir
  dest > src, dest ≥ src,
  dest = src,
  dest ≤ src, dest < src

## Slide 22: Aritmetik Komutlar- İşlemci koşullara nasıl karar verir
 | İşaretsiz Sayılarda | İşaretli Sayılarda
dest > src | CF=0 VE ZF=0 | ZF=0 VE SF=OF
dest ≥ src | CF=0 | SF=OF
dest = src | ZF=1 | ZF=1
dest ≤ src | CF=1 VEYA ZF=1 | ZF=1 VE SF≠OF
dest < src | CF=1 | SF≠OF

## Slide 23: Aritmetik Komutlar
CMP reg, idata
CMP mem, idata
CMP reg, reg
CMP reg, mem
CMP mem, reg

## Slide 24: Aritmetik Komutlar
MUL : unsigned multiplication
MUL src
Eğer src 8 bit ise : AX  AL x src
Eğer src 16 bit ise : DX:AX  AX x src
MUL reg
MUL mem; PTR gerekli

## Slide 25: Aritmetik Komutlar
IMUL : integer signed multiplication
IMUL src
Eğer src 8 bit ise : AX  AL x src
Eğer src 16 bit ise : DX:AX  AX x src
Sonuç ve operandlar işaretli sayı olarak değerlendirilir
IMUL reg
IMUL mem; PTR gerekli

## Slide 26: Aritmetik Komutlar
DIV : unsigned divide
DIV src
Eğer src 8 bit ise : AL  AX / src, AH  AX % src
Eğer src 16 bit ise :
AX  DX:AX / src, DX  DX:AX % src
DIV reg
DIV mem; PTR gerekli

## Slide 27: Aritmetik Komutlar
IDIV : integer signed divide
IDIV src
Eğer src 8 bit ise : AL  AX / src, AH  AX % src
Eğer src 16 bit ise :
AX  DX:AX / src, DX  DX:AX % src
Sonuç ve operandlar işaretli sayı olarak değerlendirilir
IDIV reg
IDIV mem; PTR gerekli

## Slide 28: MANTIKSAL KOMUTLAR

## Slide 29: Mantıksal Komutlar
NOT
OR
AND
XOR
TEST

## Slide 30: Mantıksal Komutlar
NOT : bitwise not
NOT dest
dest  (dest)’
NOT reg
NOT mem; PTR gerekli

## Slide 31: Mantıksal Komutlar
OR : bitwise or
OR dest, src
dest  dest OR src
OR reg, idata
OR mem, idata; PTR gerekli
OR reg, reg
OR reg, mem
OR mem, reg

## Slide 32: Mantıksal Komutlar
AND : bitwise and
AND dest, src
dest  dest AND src
AND reg, idata
AND mem, idata; PTR gerekli
AND reg, reg
AND reg, mem
AND mem, reg

## Slide 33: Mantıksal Komutlar
XOR : bitwise exclusive or
XOR dest, src
dest  dest XOR src
XOR reg, idata
XOR mem, idata; PTR gerekli
XOR reg, reg
XOR reg, mem
XOR mem, reg

## Slide 34: Mantıksal Komutlar
XOR AL, 0FFH ; AL’de 1’ler 0, 0’lar 1 yapılır
XOR AX, AX ; AX  0, 4 clock cycle, 3 byte
MOV AX, 0 ; 3 clock cycle, 2 byte

## Slide 35: Mantıksal Komutlar
TEST : test bits
TEST dest, src
dest AND src
Sadece bayraklar değişir, sonuç saklanmaz
TEST reg, idata
TEST mem, idata; PTR gerekli
TEST reg, reg
TEST reg, mem
TEST mem, reg

## Slide 36: ÖTELEME VE DÖNDÜRME KOMUTLARI

## Slide 37: Öteleme ve Döndürme Komutları
SHL
SAL
SHR
SAR
RCL
RCR
ROL
ROR

## Slide 38: Öteleme ve Döndürme Komutları
SHL : shift left logical
SHL reg, 1
SHL mem, 1
SHL reg, CL
SHL mem, CL
SAL = SHL
CF
0
Operand

## Slide 39: Öteleme ve Döndürme Komutları
SHR : shift right logical
SHR reg, 1
SHR mem, 1
SHR reg, CL
SHR mem, CL
0
CF
Operand

## Slide 40: Öteleme ve Döndürme Komutları
SAR : shift arithmetic right
Öteleme işleminde sayının işaret bitini dikkate alır
SAR reg, 1
SAR mem, 1
SAR reg, CL
SAR mem, CL
CF
Operand
MSB

## Slide 41: Öteleme ve Döndürme Komutları
RCL : rotate through carry left
RCL reg, 1
RCL mem, 1
RCL reg, CL
RCL mem, CL
CF
Operand

## Slide 42: Öteleme ve Döndürme Komutları
RCR : rotate through carry right
RCR reg, 1
RCR mem, 1
RCR reg, CL
RCR mem, CL
CF
Operand

## Slide 43: Öteleme ve Döndürme Komutları
ROL : rotate left
ROL reg, 1
ROL mem, 1
ROL reg, CL
ROL mem, CL
CF
Operand

## Slide 44: Öteleme ve Döndürme Komutları
ROR : rotate right
ROR reg, 1
ROR mem, 1
ROR reg, CL
ROR mem, CL
CF
Operand