## Slide 1: MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYARLAR
Yrd. Doç. Dr. Erkan USLU
05

## Slide 2: Komutlardaki Kısaltmalar
acc : akümülatör
reg : 8/16 bitlik yazmaç
regb : 8 bitlik yazmaç
regw : 16 bitlik yazmaç
sreg : segment (kesim) yazmacı
mem : bellek adresi
idata : 8/16 bitlik sabit değer
disp8/disp16 : [-128…0…127]/[-32768…0…32767]
dest/scr : hedef/kaynak

## Slide 3: DALLANMA KOMUTLARI

## Slide 4: Dallanma Komutları
Koşullu Dallanma
  Basit Koşullu Dallanma
  İşaretsiz Sayı İşlemlerinde Dallanma
  İşaretli Sayı İşlemlerinde Dallanma
Koşulsuz Dallanma
Çağırma Komutları
Dönüş Komutları

## Slide 5: Dallanma Komutları (1) Koşullu Dallanma
Basit Koşullu Dallanma
  JE/JZ
  JNZ/JNE
  JS
  JNS
  JO
  JNO
  JP/JPE
  JNP/JPO
İşaretsiz Sayı İşlemlerinde Dallanma
  JB/JNAE/JC
  JA/JNBE
  JAE/JNB/JNC
  JBE/JNA
İşaretli Sayı İşlemlerinde Dallanma
  JL/JNGE
  JNL/JGE
  JLE/JNG
  JG/JNLE

## Slide 6: Basit Koşullu Dallanma
JE/JZ: jump zero/equal, ZF=1 ise dallan
JNZ/JNE: jump not zero/not equal, ZF=0 ise dallan
JS: jump if sign, SF=1 ise dallan
JNS: jump no sign, SF=0 ise dallan
JO: jump if overflow, OF=1 ise dallan
JNO: jump if no overflow, OF=0 ise dallan
JP/JPE: jump on parity/even parity, PF=1 ise dallan
JNP/JPO: jump no parity/odd parity, PF=0 ise dallan

## Slide 7: İşaretsiz Sayı İşlemlerinde Dallanma
İşaretsiz sayılarda CMP işlemi sonrasında koşullu dallanma oluşturmak için kullanılır
JB/JNAE/JC: jump if below
JA/JNBE: jump if above
JAE/JNB/JNC: jump if above or equal
JBE/JNA: jump if below or equal

## Slide 8: İşaretli Sayı İşlemlerinde Dallanma
İşaretli sayılarda CMP işlemi sonrasında koşullu dallanma oluşturmak için kullanılır
JL/JNGE: jump if less
JNL/JGE: jump if greater or equal
JLE/JNG: jump if less or equal
JG/JNLE: jump if greater

## Slide 9: Aritmetik Komutlar- İşlemci koşullara nasıl karar verir
 | İşaretsiz Sayılarda | İşaretli Sayılarda
dest > src | CF=0 VE ZF=0 | ZF=0 VE SF=OF
dest ≥ src | CF=0 | SF=OF
dest = src | ZF=1 | ZF=1
dest ≤ src | CF=1 VEYA ZF=1 | ZF=1 VE SF≠OF
dest < src | CF=1 | SF≠OF

## Slide 10: Dallanma Komutları (2)
Koşulsuz Dallanma
  JMP
  JMP FAR PTR
Çağırma Komutları
  CALL
  CALL FAR PTR
  INT
  INTO
Dönüş Komutları
  RET
  RETF
  IRET

## Slide 11: Koşulsuz Dallanma
JMP: near jump
JMP disp
IP  IP + disp
JMP reg
IP  reg
JMP mem
IP  [mem]

## Slide 12: Koşulsuz Dallanma
JMP FAR PTR: far jump
JMP FAR PTR idata1:idata2
CSidata1, IPidata2
JMP FAR PTR mem
IP[mem], CS[mem+2]

## Slide 13: Dallanma Şekilleri
If then else
If null else
If null then
BX=2
BX=1
CX=5
AX=0
T
F
BX=1
CX=5
AX=0
T
F
BX=1
CX=5
AX=0
T
F

## Slide 14: Dallanma Şekilleri
CMP AX, 0
JZ true
MOV BX, 1
JMP next
true: MOV BX, 2
next: MOV CX, 5
BX=2
BX=1
CX=5
AX=0
T
F

## Slide 15: Dallanma Şekilleri
CMP AX, 0
JZ true
JMP next
true: MOV BX, 1
next: MOV CX, 5
BX=1
CX=5
AX=0
T
F

## Slide 16: Dallanma Şekilleri
CMP AX, 0
JNZ false
MOV BX, 1
false: MOV CX, 5
BX=1
CX=5
AX=0
T
F

## Slide 17: Dallanma Şekilleri
CMP AX, 0
JZ true
MOV BX, 1
true: MOV CX, 5
BX=1
CX=5
AX=0
T
F

## Slide 18: Çağırma Komutları
CALL: near procedure call, (prosedür dönüşü RET ile)
Yığına sadece IP atılır
CALL disp
IP  IP + disp
CALL mem
IP  reg
CALL reg
IP  reg

## Slide 19: Çağırma Komutları
CALL FAR PTR: far procedure call, (prosedür dönüşü RETF ile)
Yığına CS ve IP atılır
CALL FAR PTR idata1:idata2
CSidata1, IPidata2
CALL FAR PTR mem
IP[mem], CS[mem+2]

## Slide 20: Çağırma Komutları
INT: software interrupt
INT idata
İşlemci aşağıdaki işlemleri otomatik yapar
  PUSHF
  PUSH CS
  PUSH IP
  TF0
  IF0
  IP0000:[idata*4]
  CS0000:[idata*4+2]

## Slide 21: Çağırma Komutları
INTO: interrupt on overflow
INTO
INTO = INT 04H

## Slide 22: Dönüş Komutları
RET: near return from procedure
  Yığından sadece IP çekilir
RETF: far return from procedure
  Yığından IP ve CS çekilir
IRET: return from interrupt
  Yığından IP, CS ve FLAG çekilir

## Slide 23: DÖNGÜ KOMUTLARI

## Slide 24: Döngü Komutları
LOOP
LOOPZ/LOOPE
LOOPNZ/LOOPNE
JCXZ

## Slide 25: Döngü Komutları
LOOP: loop until complete
LOOP disp
Her loop geçişinde CX azaltılır, sonrasında disp ile gösterilen adrese gidilir
CX≠0 olduğu sürece tekrarlanır

## Slide 26: Döngü Komutları
toplam CX SI
MOV toplam, 0; 0 ? ?
MOV CX, 5; 0 5 ?
MOV SI, 1; 0 5 1
L1: ADD toplam, SI; 1 5 1
INC SI; 1 5 2
LOOP L1; 1 4 2
3 4 2
3 4 3
3 3 3
6 3 3
6 3 4
6 2 4
10 2 4
10 2 5
10 1 5
15 1 5
15 1 6
15 0 6

## Slide 27: Döngü Komutları
LOOPZ/LOOPE: loop zero/loop equal
LOOPZ disp
Her loop geçişinde CX azaltılır, sonrasında disp ile gösterilen adrese gidilir
CX≠0 ve ZF=1 olduğu sürece tekrarlanır

## Slide 28: Döngü Komutları
LOOPNZ/LOOPNE: loop not zero/loop not equal
LOOPNZ disp
Her loop geçişinde CX azaltılır, sonrasında disp ile gösterilen adrese gidilir
CX≠0 ve ZF=0 olduğu sürece tekrarlanır

## Slide 29: Döngü Komutları
JCXZ: jump cx zero
JCXZ disp
CX=0 ise dallan, CX değerinin kontrolü kullanıcıda

## Slide 30: Döngü Şekilleri
For to
For downto
While
Repeat until
For for
I=1
1
10
AX=0
AX=AX+I
BX=1
I=10
2
0
AX=0
AX=AX+I
BX=1
AX=0
I=1
I≤10
AX=AX+I
I=I+2
BX=1
T
AX=0
I=2
I>10
AX=AX+I
I=I+2
BX=1
F
I=0
1
3
AX=0
BX=1
J=I+1
1
4
AX=AX+I+J

## Slide 31: Döngü Şekilleri
XOR AX, AX
MOV SI, 1
MOV CX, 10
tekrar: ADD AX, SI
INC SI
LOOP tekrar
I=1
1
10
AX=0
AX=AX+I
BX=1

## Slide 32: Döngü Şekilleri
XOR AX, AX
MOV CX, 10
tekrar: ADD AX, CX
LOOP tekrar
I=1
1
10
AX=0
AX=AX+I
BX=1

## Slide 33: Döngü Şekilleri
XOR AX, AX
MOV CX, 10
tekrar: ADD AX, CX
SUB CX, 2
JCXZ devam
JMP tekrar
devam:
I=10
2
0
AX=0
AX=AX+I
BX=1

## Slide 34: Döngü Şekilleri
XOR AX, AX
MOV SI, 1
tekrar: CMP SI, 10
JA devam
ADD AX, SI
ADD SI, 2
JMP tekrar
devam: MOV BX, 1
AX=0
I=1
I≤10
AX=AX+I
I=I+2
BX=1
T

## Slide 35: Döngü Şekilleri
XOR AX, AX
MOV SI, 2
tekrar: ADD AX, SI
ADD SI, 2
CMP SI, 10
JBE tekrar
MOV BX, 1
AX=0
I=2
I>10
AX=AX+I
I=I+2
BX=1
F

## Slide 36: Döngü Şekilleri
MOV AX, 0
MOV CX, 4
MOV DI, 0
L2: PUSH CX
MOV CX, 3
MOV SI, 2
L1: ADD AX, DI
ADD AX, SI
INC SI
LOOP L1
POP CX
INC DI
LOOP L2
MOV BX, 1
I=0
1
3
AX=0
BX=1
J=2
1
4
AX=AX+I+J

## Slide 37: BAYRAKLARLA İLGİLİ KOMUTLARI

## Slide 38: Bayraklarla İlgili Komutlar
CLC: clear carry f.
CMC: complement carry f.
STC: set carry f.
CLD: clear direction f.
STD: set direction f.
STI: set interrupt f.
CLI: clear intrerrupt f.
LAHF: load AH with flag: AH  SF,ZF,?,AF,?,PF,?CF
SAHF: store AH to flag: SF,ZF,?,AF,?,PF,?CF  AH

## Slide 39: YIĞIN KOMUTLARI

## Slide 40: Yığın Komutları
POP
POPF
PUSH
PUSHF

## Slide 41: Yığın Komutları
POP: pop word from stack
POP dest
dest  SS:[SP]
POP regw
POP mem

## Slide 42: Yığın Komutları
POPF: pop flag from stack
POPF
FLAG  SS:[SP]

## Slide 43: Yığın Komutları
PUSH: push word to stack
PUSH src
SS:[SP]  src
PUSH idata
PUSH regw
PUSH mem
PUSH sreg

## Slide 44: Yığın Komutları
PUSH: push flag to stack
PUSHF
SS:[SP]  FLAG