## Slide 1: MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYARLAR
Yrd. Doç. Dr. Erkan USLU
05

## Slide 2: Komutlardaki Kısaltmalar
acc : akümülatör
reg : 8/16 bitlik yazmaç
regb : 8 bitlik yazmaç
regw : 16 bitlik yazmaç
sreg : segment (kesim) yazmacı
mem : bellek adresi
idata : 8/16 bitlik sabit değer
disp8/disp16 : [-128…0…127]/[-32768…0…32767]
dest/scr : hedef/kaynak

## Slide 3: BAYRAKLARLA İLGİLİ KOMUTLAR

## Slide 4: Bayrak Komutları
CLC: clear carry flag
CMC: complement carry flag
STC: set carry flag
CLD: clear direction flag
STD: set direction flag
STI: set interrupt flag
CLI: clear interrupt flag
LAHF: load AH with flag, AH  SF,ZF,?,AF,?,PF,CF
SAHF: store AH in flag, SF,ZF,?,AF,?,PF,CF  AH

## Slide 5: DİZİ KOMUTLARI

## Slide 6: Dizi (string) Komutları
MOVSB
MOVSW
CMPSB
CMPSW
SCASB
SCASW
LODSB
LODSW
STOSB
STOSW
CBW
CWD
REP
REPE/REPZ
REPNE/REPNZ

## Slide 7: Dizi (string) Komutları
Tekrarlamalı işlemler için tasarlanmış komutlardır
İşlem tekrar sayısı CX yazmacında tutulur
Her işlem adımında CX değeri bir otomatik olarak 1 azaltılır
Tekrarlı dizi işlemlerini belirtmek için önekler kullanılır (REP,REPE/REPZ,REPNE/REPNZ)

## Slide 8: Dizi (string) Komutları
İşlem yönü DF bayrağı ile belirlenir
DF=0 ise her adımında dizinin bir sonraki adresi için işlem tekrarlanır
DF=1 ise her adımında dizinin bir önceki adresi için işlem tekrarlanır

## Slide 9: Dizi (string) Komutları
MOVS: bir bellek bölgesinin bir başka bellek bölgesine kopyalanması
CMPS: farklı iki bellek bölgesinin içeriklerinin karşılaştırılması
SCAS: bellek bölgesinin içeriğinin AX/AL ile karşılaştırılması
LODS: bellek bölgesindeki değerin AX/AL ye yükelnmesi
STOS: bellek bölgesinin AX/AL değeri ile doldurulması
CBW: işaret bitini koruyarak byte’ı word’e genişletme
CWD: işaret bitini koruyarak word’u double word’e genişletme

## Slide 10: Dizi (string) Komutları
MOVSB: move string byte
ES:[DI]  DS:[SI]
DI  DI+1; (DF=1 olsaydı DI  DI-1)
SI  SI+1; (DF=1 olsaydı SI  SI-1)
MOVSW: move string word
ES:[DI]  DS:[SI]
DI  DI+2; (DF=1 olsaydı DI  DI-2)
SI  SI+2; (DF=1 olsaydı SI  SI-2)

## Slide 11: Dizi (string) Komutları
CMPSB: compare string byte
DS:[SI]-ES:[DI]
DI  DI+1; (DF=1 olsaydı DI  DI-1)
SI  SI+1; (DF=1 olsaydı SI  SI-1)
CMPSW: compare string word
DS:[SI]-ES:[DI]
DI  DI+2; (DF=1 olsaydı DI  DI-2)
SI  SI+2; (DF=1 olsaydı SI  SI-2)

## Slide 12: Dizi (string) Komutları
SCASB: scan string byte
AL-ES:[DI]
DI  DI+1; (DF=1 olsaydı DI  DI-1)
SCASW: scan string word
AX-ES:[DI]
DI  DI+2; (DF=1 olsaydı DI  DI-2)

## Slide 13: Dizi (string) Komutları
LODSB: load string byte
AL DS:[SI]
SI  SI+1; (DF=1 olsaydı SI  SI-1)
LODSW: load string word
AX  DS:[SI]
SI  SI+2; (DF=1 olsaydı SI  SI-2)

## Slide 14: Dizi (string) Komutları
STOSB: store string byte
ES:[DI]  AL
DI  DI+1; (DF=1 olsaydı DI  DI-1)
STOSW: store string word
ES:[DI]  AX
DI  DI+2; (DF=1 olsaydı DI  DI-2)

## Slide 15: Dizi (string) Komutları
CBW: convert byte to word
AX  AL
CWD: convert word to double word
DX:AX  AX

## Slide 16: Dizi (string) Komutları
LEA DI, dizi
CLD
XOR AL, AL
MOV CX, size
REP STOSB
dizi  0

## Slide 17: Dizi (string) Komutları
LEA SI, dizi1
LEA DI, dizi2
CLD
MOV CX, size
REP MOVSB
dizi2  dizi1

## Slide 18: Dizi (string) Komutları - Önekler
REP: repeat
CX=0 olana kadar tekrarla
REPE/REPZ: repeat equal
CX=0 veya ZF=0 olana kadar tekrarla
REPNE/REPNZ: repeat not equal
CX=0 veya ZF=1 olana kadar tekrarla

## Slide 19: GİRİŞ ÇIKIŞ KOMUTLARI

## Slide 20: Giriş Çıkış Komutları
IN
OUT

## Slide 21: Giriş Çıkış Komutları
IN: input from port adress
IN acc, idata; 0-255 arası portlara erişim
IN acc, DX; 0-65535 arası portlara erişim

## Slide 22: Giriş Çıkış Komutları
OUT: output to port adress
OUT idata, acc; 0-255 arası portlara erişim
OUT DX, acc; 0-65535 arası portlara erişim

## Slide 23: DURDURMA ve BEKLETME KOMUTLARI

## Slide 24: Durdurma ve Bekletme Komutları
HLT: halt, işlemci durur, kesme ile işlemci kaldığı komuttan devam eder
NOP: no operation
WAIT: wait until not busy, yardımcı işlemcinin sonucunu beklemek için kullanılır

## Slide 25: BCD DÜZENLEME KOMUTLARI

## Slide 26: BCD Düzenleme Komutları
AAA
AAD
AAM
AAS
DAA
DAS

## Slide 27: BCD Düzenleme Komutları
AAA: ASCII adjust after addition
ASCII değer olarak tutulan iki sayının toplamını BCD olarak düzenler
XOR AX, AX
MOV AL, "6"
ADD AL, "7"
AAA ; AX  0103H , BCD olarak 13 sayısı

## Slide 28: BCD Düzenleme Komutları
AAD: ASCII adjust before division
BCD olarak tutulan iki basamaklı sayının bölme öncesi düzenlenmesi için kullanılır
MOV AH, 04H
MOV AL, 05H; AX’te BCD 45 sayısı var
AAD; AX  002DH

## Slide 29: BCD Düzenleme Komutları
AAM: ASCII adjust after multiplication
ASCII değer olarak tutulan iki sayının toplamını BCD olarak düzenler
MOV AL, 4
MOV AH, 8
MUL AH; AX’te 0020H var
AAM ; AX  0302H , BCD olarak 32 sayısı

## Slide 30: BCD Düzenleme Komutları
AAS: ASCII adjust after subtraction
ASCII değer olarak tutulan iki sayının farkını BCD olarak düzenler
MOV AL, "5"
SUB AL, "7"; AL’de FEH var
AAS; AL  08H, CF=1; -10+8=-2

## Slide 31: BCD Düzenleme Komutları
DAA: decimal adjust AL after addition
Sıkıştırılmış BCD formatlı sayıların toplanması sonucu AL’deki değeri sıkıştırılmış BCD olarak düzenler
MOV AL, 75H
ADD AL, 19H; AL’de 8EH var
DAA; AL  94H

## Slide 32: BCD Düzenleme Komutları
DAS: decimal adjust AL after subtraction
Sıkıştırılmış BCD formatlı sayıların çıkarılması sonucu AL’deki değeri sıkıştırılmış BCD olarak düzenler
MOV AL, 42H
SUB AL, 13H; AL’de 2FH var
DAS; AL  29H