## Slide 1: MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYARLAR
Yrd. Doç. Dr. Erkan USLU
07

## Slide 2: ASSEMBLY PROGRAM TİPLERİ

## Slide 3: Assembly Program Tipleri
Assembly dilinde programlar
  Kodlama şekli
  Kesim tanımlamaları
  Kesim düzenine
göre iki farklı şekilde yazılabilir.
Derlenen programın uzantısına göre isimlendirme yapılır:
  EXE
  COM

## Slide 4: EXE Tipindeki Programlar
STACKSG SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DW 32 DUP(?)
STACKSG ENDS
DATASG SEGMENT PARA 'DATA'
SAYI DB ?
ELEMAN DW ?
DATASG ENDS
CODESG SEGMENT PARA 'CODE'
ASSUME CS:CODESG, DS:DATASG, SS:STACKSG
BASLA PROC FAR
PUSH DS
XOR AX,AX
PUSH AX
MOV AX, DATASG
MOV DS, AX
RETF
BASLA ENDP
CODESG ENDS
END BASLA
Stack Segment
Stack Segment Adı
Segmentin Stack Segment olduğunu belirler
DW kullanılmalı veya çift sayı ile DB kullanılmalı
Segmentin bitişini işaret eder
Data Segment
Değişken tanımları
Data segment İsmi
Code Segment
EXE programda en az 1 tane FAR tipinde prosedür olmalı
EXE’yi çağıran kodun kesim değeri DS’de, ofset değeri 0, dönüş için bu değerler stack’e atılır
EXE’nin kendi data segmenti DS’ye yazılır
…..
Assembly kodunu yazacağımız blok
EXE başlatıldığında çağırılacak yordamı ve CS’yi belirler

## Slide 5: COM Tipi Programlar
CODESG SEGMENT PARA 'CODE'
ORG 100H
ASSUME CS:CODESG, SS:CODESG, DS:CODESG, ES:CODESG
BASLA PROC NEAR
RET
BASLA ENDP
SAYIB DB ?
SAYIW DW ?
CODESG ENDS
END BASLA
COM programlar için tek bir segment tanımı yapılır; data, stack ve code segment olarak aynı segment kullanılır
COM programların ilk 256 bytelık kısımları header bilgisi içerir. Assebly komutlarının 100H’tan başlayabilmesi için ORG 100H kullanılır
COM program tek segment kullandığı için en az 1 tane near prosedür içermesi gerekir
Değişken tanımları
COM program çalıştırıldığında çalıştırılacak yordamı belirtir
….
Assembly kodunu yazacağımız blok

## Slide 6: COM EXE Karşılaştırma
 | COM Programı | EXE Programı
Kullanılabilen Bellek | 64KB - Header – Dönüş adresi | Boş bellek
Başlangıçta CS | Header’ın bulunduğu kesim | END komutundan sonraki etiketin bulunduğu kesim
Başlangıçta IP | 100H | END komutundan sonraki etiketin bulunduğu ofset
Başlangıçta DS | Header’ın bulunduğu kesim | Dönüş için gerekli kesim değeri
Değişkenlere Erişim İçin Yapılması Gerekenler | Yok | MOV AX, verikesimismi MOV DS, AX
Değişkenlerin Tanımlandığı Yer | ENDP’den sonra | Veri kesiminde

## Slide 7: COM EXE Karşılaştırma
 | COM Programı | EXE Programı
Başlangıçta SS | Header’ın bulunduğu kesim | Yığın kesimi adresi
Başlangıçta SP | 0FFFEH | Yığın kesimi boyutu
Başlangıçta Yığın | 0000H | Boş
Yığın Büyüklüğü | 64KB – 256 (header) – X byte Kod – Y byte Değişken | Yığın kesimi boyutu
Ana Prosedür Tipi | NEAR | FAR
Dönüş İçin Yapılması Gereken | Yok | PUSH DS XOR AX, AX PUSH AX

## Slide 8: PROSEDÜR VE MAKRO

## Slide 9: Prosedür (Yordam) - Makro
Modüler programlama yaklaşımı
Giriş ve çıkış değerleri tanımlanmış modüller
Sürekliliği sağlama
Kod tekrar kullanımı
Prosedür: Çalışma sırasında çağrılan fonksiyonlar
Makro: Derleme sırasında yerine kopyalanan modüller

## Slide 10: Prosedür Tanımı
Yordam_ismi PROC {NEAR|FAR}
yordam_kodu
RET
Yordam_ismi ENDP

## Slide 11: Prosedür Çağırma
STACK SEGMENT
DATA SEGMENT
CODE SEGMENT
ANA PROSEDÜR
PROSEDÜR P1
….
….
CALL P1
….
CALL P1
….

## Slide 12: NEAR Prosedür Çağırma
STACK SEGMENT
DATA SEGMENT
CODE SEGMENT
ANA PROSEDÜR
PROSEDÜR P1
….
….
CALL P1
….
CALL P1
….
STACK
Prosedür çağrılmadan önce yığın boş
İlk CALL sonucu IP yığına atılır
IP
Alt yordam yürütülür
Alt prosedür RET sonucu IP’yi yığından çeker
Sıradaki anayordam komutu yürütülürken yığın boş

## Slide 13: FAR Prosedür Çağırma
STACK SEGMENT
DATA SEGMENT
CODE SEGMENT
ANA PROSEDÜR
PROSEDÜR P1
….
….
CALL P1
….
CALL P1
….
STACK
İlk CALL sonucu CS ve IP yığına atılır
IP
CS

## Slide 14: Makro Tanımı
Makro_ismi MACRO {parametre_listesi}
LOCAL …
makro_kodu
ENDM

## Slide 15: Makro Çağırma
STACK
SEGMENT
DATA
SEGMENT
CODE
SEGMENT
ANA
PROSEDÜR
MAKRO M1
….
….
M1
….
M1
….
STACK
SEGMENT
DATA
SEGMENT
CODE
SEGMENT
ANA
PROSEDÜR
MAKRO M1
….
….
M1
….
M1
….
MAKRO M1
MAKRO M1
Derleme

## Slide 16: PARAMETRE AKTARIMI

## Slide 17: Prosedürler Arası Parametre Aktarımı
Yazmaç üzerinden
  Az sayıda parametre için,
Yığın üzerinden
  Az sayıda parametre için,
EXTERN/PUBLIC tanımları ile
  Dizi parametre aktarımı için

## Slide 18: Yazmaç Üzerinden Parametre Aktarımı
Üst alma örneği yazmaç üzerinden parametre aktarımı örneğidir
Parametre aktarımında kullanılmayan yazmaçlar, alt yordamda kullanılacaksa, ana yordam değeri bozulmamalı
  Bunun için alt yordamda kullanılacak yazmaç alt yordama girer girmez yığına atılır
  Alt yordamda yazmaç kullanılır
  Alt yordamdan dönmeden önce bu yazmaçlar yığından çekilir
  Alt yordamdan dönülür

## Slide 19: Yığın Üzerinden Parametre Aktarımı
Prosedür çağrılmadan önce aktarılacak parametreler yığına yerleştirilir
Prosedür çağrılır
Prosedür içerisinde aktarılan parametrelerin sırası ve boyutu biliniyor
BP yazmacı alt yordamda yığından aktarılan parametreleri göstermek için kullanılacağından BP yığında saklanır
SP BP’ye kopyalanır
Sırası ve boyutu bilinen yığındaki parametreler BP+ofset ile erişilir

## Slide 20: Yığın Üzerinden Parametre Aktarımı – Alt Prosedür Çalışmadan Önce
STACK
SEGMENT
DATA
SEGMENT
CODE
SEGMENT
ANA
PROSEDÜR
PROC P1
FAR
….
PUSH Word1
PUSH Word2
CALL P1
….
STACK
Komut Satırına Dönüş IP
Komut Satırına Dönüş CS
Word1
Word2
P1’den Dönüş IP
P1’den Dönüş CS
SP
Yüksek adres
Düşük adres

## Slide 21: Yığın Üzerinden Parametre Aktarımı – Alt Prosedür Çalışırken
STACK
SEGMENT
DATA
SEGMENT
CODE
SEGMENT
ANA
PROSEDÜR
PROC P1
FAR
….
PUSH Word1
PUSH Word2
CALL P1
….
STACK
Komut Satırına Dönüş IP
Komut Satırına Dönüş CS
Word1
Word2
P1’den Dönüş IP
P1’den Dönüş CS
SP
….
PUSH BP
MOV SP, BP
MOV AX, [BP+6]
MOV BX, [BP+8]
….
POP BP
RET 4
BP
BP
Düşük adres
Yüksek adres
BP+2
BP+4
BP+6
BP+8

## Slide 22: EXTERN/PUBLIC ile Parametre Aktarımı
STACK
SEGMENT
DATA
SEGMENT
CODE
SEGMENT
ANA
YORDAM
….
PUBLIC Ack, Eleman
….
Ack DB 100 DUP (?)
Eleman DW 100
….
STACK
SEGMENT
DATA
SEGMENT
CODE
SEGMENT
ALTYORDAM
….
LEA SI, Ack
….
EXTERN Ack:BYTE, Eleman:WORD
….
Var1 DB 0
Var2 DW 100
….